## Slide 1: ZB GIS ako podklad na tvorbu štátneho mapového diela
Ing. Jakub Straka
Katedra mapovania a pozemkových úprav
Stavebná fakulta, STU v Bratislave
Digitální technologie v geoinformatice , kartografii a DPZ Praha 2012

## Slide 2: Základná mapa SR 1: 25 000
  potrebám plánovania a hospodárskej výstavby vo všetkých odvetviach národného hospodárstva,
  ako východiskový podklad na tvorbu a vydávanie základných máp menších mierok,
  ako mapový podklad tvorby a vydávania tematických a účelových mapových diel.

## Slide 3: Základná mapa SR 1: 25 000
Súradnicový a výškový systém:
S-JTSK,
Bpv.
Klad mapových listov:
Klad listov ZM 25 vychádza z kladu listov Základnej mapy v mierke 1: 200 000 a z jeho postupného delenia.
Obsah základnej mapy 1: 25 000:
5 farieb,
sídla, komunikácie, vodstvo, porasty, administratívne hranice, reliéf, geografické názvoslovie, popis a geodetické body.

## Slide 4: ZB GIS
Obsahuje informácie spracovávané počítačom.
popis modelu,
definícia polohu,
definícia tvaru,
definícia vlastnosti,
definícia aspektu kvality.

## Slide 5: Katalóg tried objektov (KTO)
Popisuje svet cez objekty, atribúty a ich hodnoty, nešpecifikuje však geometriu objektov. Je navrhnutý tak, aby bol nezávislý od mierky zobrazenia.
KTO je štandardizovaný podľa medzinárodnej normy Digital Geographic Exchange Standard.
DIGEST
- interoperabilita,
- kompatibilita.

## Slide 7: Analýza nového obsahu odvodenej mapy
Porovnanie starého obsahu ZM 25 s obsahom aktuálneho KTO.
identifikácia objektov,
  návrh nového obsahu ZM 25,

## Slide 8: Záujmové územie, zdrojové dáta
ZM25_ZBGIS_Modra.gdb Modra – Harmónia

## Slide 9: Tvorba znakového kľúča pre ZM 25
Prvky:
bodové – božie muky, kríž
líniové – cesta
plošné – les

## Slide 10: Nové mapové znaky

## Slide 11: Kartografická reprezentácia
  Vlastnosti prvku uložené na strane geodatabázy,
  Reprezentáciu prvku je možné modifikovať bez zmeny jeho skutočnej geometrie

## Slide 12: Kartografická generalizácia
Základné generalizačné kritéria:
najmenšia medzera medzi značkami v ZM je 0,2 mm,
spájanie budov do blokov,
plochy menšie ako 10 mm2 v mierke ZM (6 250 m2) sa neznázorňujú a zlučujú sa so susednými plochami.

## Slide 13: Vytvorenie kartografického modelu

## Slide 14: Kartografický model novej ZM 25
Výškopis vyjadrený formou
Vrstevníc,
Tieňovaného reliéfu.

## Slide 15
Porovnanie výrezov novej a starej ZM 25

## Slide 16: Záver
Výsledky práce:
Analýza obsahu ZM 25,
Návrh nového obsahu ZM 25,
Návrh a vytvorenie znakového kľúča,
Kritéria generalizácie pre ZM 25,
Kartografický model pre novú ZM 25.
Využitie:
Tvorba ŠMD pre celé územie SR,
Vzorový model na tvorbu ŠMD.

## Slide 17: Ďakujem za pozornosť!
Ing. Jakub Straka
jakub.straka@stuba.sk
Digitální technologie v geoinformatice , kartografii a DPZ Praha 2012